Marché public de travaux Marché passé par procédure négociée directe avec publication préalable CSC pour l’implantation d’une borne fast charge N° de marché : CAHIER SPECIAL DES CHARGES Clauses administratives Pouvoir adjudicateur : […] Adresse d’envoi ou de remise des offres : […] Contact technique : […] Contact administratif : […] Mode de détermination des prix : Agréation : Lot 1 : catégorie C Lot 2 : sous-catégorie P2 Date et heure limites de réception des offres : Voir courrier d’invitation à remettre offre.

Table des matières

Dérogations	5

1ère partie: Généralités	6

1. Pouvoir adjudicateur	6

2. Objet du marché et description des travaux	6

3. Législation et documents contractuels applicables	7

4. Lots	8

5. Variante(s)	9

6. Option(s)	9

7. Procédure de passation du marché	9

8. Répétition de travaux similaires (article 42 §1er, 2° de la loi)	9

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer à l’adjudicataire du présent marché l'exécution de travaux similaires, conformément à l’article 42 § 1er, 2° de la loi du 17 juin 2016. 11. Renseignements utiles	9

Partie 2: Passation du marché	10

1. Sélection des soumissionnaires	10

1.1. Motifs d’exclusion	10

1.2. Dettes sociales et fiscales (article 68 de la loi et articles 62 et 63 de l’ARP)	10

1.3. Critères de sélection	11

1.4. Vérification de l’absence de motifs d’exclusion	11

1.5. Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection)	12

2. Critères d'attribution (article 81 de la loi)	13

3. Mode de détermination des prix (articles 2, 3° à 6° et 26 de l’ARP)	13

4. Forme, contenu et dépôt de l'offre	13

4.1. Dépôt de l’offre	13

4.2. Signature de l’offre	14

4.3. Modifications et retrait de l’offre	14

4.4. Documents à joindre à l'offre	14

4.5. Congés annuels et jours de repos compensatoires	15

4.6. Sous-traitance (article 74 de l’ARP)	15

4.7. Enoncé des prix (article 25 de l’ARP)	15

4.8. Composantes des prix (article 29 de l’ARP)	15

4.9. Eléments inclus dans les prix (article 32 de l’ARP)	15

Partie 3: Exécution du marché –	16

Précisions et commentaires relatifs au chapitre A –	16

Clauses administratives du CCT QUALIROUTES	16

ARTICLE 10: Utilisation des moyens électroniques 	16

ARTICLE 11: Fonctionnaire dirigeant	16

ARTICLES 12 et ss.: Sous-traitance	16

ARTICLE 19: Utilisation des résultats	19

ARTICLE 24: Assurances	19

ARTICLES 25: Montant du cautionnement	23

ARTICLE 34: Conformité de l’exécution - système de gestion de la qualité	24

ARTICLE 35: Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur 	24

ARTICLE 36: Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire	24

ARTICLE 38: Clause de réexamen	27

ARTICLE 38/7: Formules de révision	28

ARTICLE 45: Pénalités	29

ARTICLE 76: Délais d'exécution	29

ARTICLE 79: Organisation générale du chantier 	30

ARTICLE 92 § 2: Réceptions et garantie	30

ARTICLE 95: Paiements	30

ANNEXE A : FORMULAIRE D’’OFFRE	36

ANNEXE C : DECLARATION SUR L’HONNEUR RELATIVE À LUTTE CONTRE LE DUMPING SOCIAL	41

ANNEXE D : MÉTRÉ RÉCAPITULATIF LOT 1-“ IMPLANTATION D’UNE BORNE FAST CHARGE - ”	42

ANNEXE E : MÉTRÉ RÉCAPITULATIF LOT 2	42

ANNEXE F : PLAN DE SECURITE SANTE INCLUANT LE FORMULAIRE ET LE BORDEREAU DE PRIX A COMPLETER	42

ANNEXE G : RAPPORT DE RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE PREALABLE	42

ANNEXE H : FORMULES DE REVISION LOT 1	42

ANNEXE I : FORMULE DE REVISION LOT 2	42

ANNEXES J : ANNEXES A LA CLAUSE SOCIALE FLEXIBLE	42

ANNEXE K : EXEMPLE DE PANNEAU DE CHANTIER A REALISER	42

ANNEXES L : PLANS DE PROJET	42

Dérogations

Dérogations aux règles générales d’exécution prévues par le CCT Qualiroutes

Voir Chapitre A (Clauses administratives) du CCT Qualiroutes

Dérogations au CCT Qualiroutes

Dérogations aux règles générales d’exécution (autres que les dérogations prévues par le CCT Qualiroutes)

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le présent Cahier spécial des charges déroge comme suit à l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, ci-dessous "RGE".

1ère partie: Généralités

## 1. Pouvoir adjudicateur

[Nom et coordonnées]

## 2. Objet du marché et description des travaux

Le présent marché est un marché de travaux. Le présent marché comprend l’exécution des travaux suivants :

Objet des travaux : Implantation d’une borne FAST CHARGE

Lieu d’exécution : [+ indiquer Le type de réseau sur lequel s’effectuent les travaux, conformément au B. 1. du CCT QUALIROUTES]

Alotissement :

Le marché est divisé en lots comme suit :

  - Lot 1 : “ Aménagement de l'espace d'accueil des véhicules ”

Ce premier lot est relatif à :

- la création d’un accès et d’emplacements de parking en béton,

- la récolte organisée des eaux ruisselant sur l’espace aménagé,

- la pose de gaines,

- l’aménagement de l’espace ceinturant la cabine électrique,

- des travaux de plantations,

- de la signalisation ainsi que

- en option, la pose de boucles de détection positionnées au droit des emplacements de mise en charge des véhicules électriques + Diffusion des détections des boucles.

  - Lot 2 : “ Fourniture et raccordement de la borne ”

Ce second lot est relatif aux travaux de fourniture et de raccordement de la borne et de ses équipements avec en option, la réalisation de la transmission data liée aux boucles de détection.

Les travaux du lot 2 seront réalisés à la suite de ceux du lot 1.

Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges.

Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale.

## 3. Législation et documents contractuels applicables

Législation et textes relatifs aux marchés publics

- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

- La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de service et de concessions;

- L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, ci-dessous « ARP »

- L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, ci-dessous « RGE »;

Législation relative à l’agréation d’entrepreneurs de travaux

- La loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux;

- L’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux;

- L’arrêté ministériel du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en catégorie et sous-catégorie relativement à l’agréation des entrepreneurs;

Législation relative au bien être des travailleurs

- La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés d’exécution et ses modifications ultérieures;

- L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;

- Le Code du bien-être au travail du 28 avril 2017;

Législation relative aux déchets

- Le décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ainsi que ses modifications ultérieures;

- Le décret de la Région wallonne du 22 mars 2007-décret fiscal favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

- La circulaire du ministère de la région wallonne du 23 février 1995 relative à l’organisation de l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région wallonne;

- L’arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

- L’arrêté du gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

Législation relative aux installations électriques

- L’arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché du matériel électrique;

- Le règlement général sur les installations électriques (RGIE) rendu obligatoire par l’arrêté royal du 10 mars 1981 et ses compléments ainsi que ses arrêtés d’exécution;

Législation relative à la signalisation des chantiers

- L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles

- L’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique.

- Législation relative à la protection des données à caractère personnel

- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE

- Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Documents contractuels

- Le cahier des charges type QUALIROUTES du Service public de Wallonie (en abrégé "CCT QUALIROUTES") y compris les mises à jour apportées à ce cahier des charges type;

- Les documents de référence figurant dans le Catalogue des documents de référence – Edition du CDR du 01 / (mois) / (année).

Le CCT QUALIROUTES et le Catalogue des postes normalisés (CPN) sont disponibles sur le site Internet "Qualité & Construction" http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html qui comporte également le Catalogue des Documents de Référence (CDR).

- Le présent cahier spécial des charges et ses annexes;

- Les avis de marché et avis rectificatifs publiés dans le Bulletin des Adjudications et/ou au Journal Officiel de l’U.E., concernant le présent marché en font partie intégrante. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de la rédaction de son offre.

- L’offre approuvée de l’adjudicataire.

## 4. Lots

  - Lot 1 : “ Aménagement de l'espace d'accueil des véhicules ”

Ce premier lot est relatif à :

- la création d’un accès et d’emplacements de parking en béton,

- la récolte organisée des eaux ruisselant sur l’espace aménagé,

- la pose de gaines,

- l’aménagement de l’espace ceinturant la cabine électrique,

- des travaux de plantations,

- de la signalisation ainsi que

- en option, la pose de boucles de détection positionnées au droit des emplacements de mise en charge des véhicules électriques + Diffusion des détections des boucles.

  - Lot 2 : “ Fourniture et raccordement de la borne ”

Ce second lot est relatif aux travaux de fourniture et de raccordement de la borne et de ses équipements avec en option, la réalisation de la transmission data liée aux boucles de détection.

Les travaux du lot 2 seront réalisés à la suite de ceux du lot 1.

Il est interdit de compléter l'offre en mentionnant un rabais consenti par le soumissionnaire sur chaque lot en cas de réunion de certains lots pour lesquels il remet offre.

Le pouvoir adjudicateur a le droit de n’en attribuer que certains, et éventuellement, de décider que les autres lots feront l’objet d’un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant une autre procédure de passation.

Les soumissionnaires peuvent déposer une offre- pour un seul lot;

pour tous les lots.

En ce qui concerne l’agréation, le soumissionnaire doit être agréé dans la classe et la catégorie ou sous-catégorie de chacun des lots pour lesquels il soumissionne.

En cas d’attribution de plusieurs lots, le soumissionnaire doit posséder la classe d’agréation correspondant au montant cumulé des lots.

## 5. Variante(s)

Les variantes libres sont interdites.

## 6. Option(s)

Les options libres sont interdites.

## 7. Procédure de passation du marché

Procédure négociée directe avec publication préalable (article 41 de la loi)

## 8. Répétition de travaux similaires (article 42 §1er, 2° de la loi)

## Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer à l’adjudicataire du présent marché l'exécution de travaux similaires, conformément à l’article 42 § 1er, 2° de la loi du 17 juin 2016. 11. Renseignements utiles

Tout renseignement au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de:

M. / Mme …………..

Tél: ………….

Fax: …………..

Courriel: ………@....…..

Partie 2: Passation du marché

## 1. Sélection des soumissionnaires

### 1.1. Motifs d’exclusion

Le simple fait d'introduire une offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016, uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux situations d'exclusions qui sont gratuitement accessibles pour le pouvoir adjudicateur par le biais de Télémarc. Par conséquent, un extrait de casier judiciaire doit être présenté avant la date et l'heure limites d'introduction des offres.

a) Motifs d’exclusion obligatoire

Ces motifs sont ceux qui sont énumérés aux articles 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.

b) Motifs d’exclusion facultative

Tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation visée à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 peut être exclu de la procédure de passation du marché conformément aux conditions posées par cet article.

c) Mesures correctrices (article 70 de la loi)

Tout soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations visées ci-dessus aux points 1.1 a) et 1.1.b) peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion.

### 1.2. Dettes sociales et fiscales (article 68 de la loi et articles 62 et 63 de l’ARP)

Est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.

Peut néanmoins être admis à participer à la procédure, le soumissionnaire qui n’a pas une dette de cotisations sociales ou une dette fiscale supérieure à 3 000 € ou qui peut faire valoir une des situations exonératoires visées à l’article 68 de la Loi et aux articles 62 et 63 de l’ARP.

### 1.3. Critères de sélection

Pour satisfaire à la sélection qualitative, les soumissionnaires doivent justifier d’une agréation d’entrepreneur (loi du 20 mars 1991) comme précisé ci-dessous :

Lot 1 : catégorie C

Lot 2 : sous-catégorie P2

L’exigence d’une agréation ou la classe d’agréation effectivement requise est déterminée par le montant de l’offre à approuver.

Le soumissionnaire agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre un certificat d’agréation, la vérification de sa situation est faite par le pouvoir adjudicateur via la banque de données des entrepreneurs agréés sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le soumissionnaire agréé ou inscrit sur une liste officielle d’un autre Etat membre précise l’adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d’accéder aux informations utiles ou, à défaut, joint copie du certificat approprié ou de la preuve d’inscription ainsi que tout document de nature à établir l’équivalence de cette certification ou inscription avec l’agréation belge.

Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un autre Etat membre (ou non inscrit sur une liste officielle) doit joindre à son offre les pièces justificatives nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions d'agréation visées à l'article 4, § 1er de la loi précitée.

### 1.4. Vérification de l’absence de motifs d’exclusion

Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur vérifie l’absence de motif d’exclusion obligatoire ou facultatif dans le chef du soumissionnaire auquel il a l’intention d’attribuer le marché en consultant les bases de données nationales accessibles gratuitement (Télémarc…) et, si nécessaire, en demandant à ce soumissionnaire de fournir les documents probants visés à l’article 72 de l’ARP (entre autres, un extrait du casier judiciaire).

L’attention est toutefois attirée sur le fait que, conformément à l’article 73 §3 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment de la procédure de passation, si cela est nécessaire à son bon déroulement, demander à tout soumissionnaire de fournir un ou plusieurs documents justificatifs relatifs aux différents motifs d’exclusion.

1.5. Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection)

Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies :

Une liste de trois références pertinentes effectuées au cours des 5 dernières années pour un donneur d’ordre public pour chaque lot. La liste comprendra le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de travaux seront prouvées par des attestations de bonne exécution émises ou contresignées par l'autorité compétente.

Pour le lot 2, les références fournies devront comporter la mise en place d’au minimum une borne de rechargement électrique pour véhicule.

- Une liste des noms et qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l'exécution du marché sera fournie. Le gestionnaire de l’entreprise attaché au chantier disposera d’une expérience de minimum 5 ans dans une fonction similaire et disposera d’un diplôme de niveau supérieur dans une branche en relation avec la construction.

Note : en cas d'association momentanée, chaque associé joint à l'offre tous les documents demandés.

Toutefois, les documents concernant les références et les agréations de chacun des associés peuvent se cumuler pour répondre aux exigences imposées.

De plus, la convention de l'association momentanée dûment signée est jointe à l'offre.

Niveau(x) minimal(aux) : Les soumissionnaires fourniront la liste des références pour une valeur de minimum

200.000 € HTVA / référence pour le lot 1 et d’une valeur de minimum 30.000 € HTVA / référence pour le lot 2.

## 2. Critères d'attribution (article 81 de la loi)

Le prix est l'unique critère d'attribution. Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée sur la base du prix, après négociation éventuelle.

## 3. Mode de détermination des prix (articles 2, 3° à 6° et 26 de l’ARP)

Le marché est à prix mixte.

## 4. Forme, contenu et dépôt de l'offre

4.1. Dépôt de l’offre

Les offres doivent être introduites de façon électronique dans le délai prévu pour le dépôt des offres, soit avant le [jour mois année, heures, minutes, 00 secondes].

En introduisant son offre par des moyens électroniques, le soumissionnaire accepte que les données générées par le fonctionnement du système de réception de son offre soient enregistrées.

Les offres sont introduites par des moyens électroniques via la plateforme e-Procurement et son application e-Tendering qui garantit le respect des conditions de l’article 14 de la loi du 17 juin 2016.

Si nécessaire, les attestations demandées dans les documents du marché sont scannées en format PDF afin de les joindre à l’offre.

Les données digitales de l’offre doivent être transmises dans un format exploitable, moyennant les applications informatiques standards et habituellement disponibles.

Le site Public Procurement (http://www.publicprocurement.be) renvoie vers les informations utiles relatives à l’introduction d’une offre électronique ainsi qu’à un guide pratique pour l’introduction de l’offre.

L’ouverture électronique des offres a lieu le […jour mois année, heures, minutes, 00 secondes].

Cette ouverture est effectuée par le représentant du Pouvoir adjudicateur.

4.2. Signature de l’offre

Conformément à l’article 42 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, dans le cadre d’une procédure ouverte ou d’une procédure négociée directe avec publication préalable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l’offre et ses annexes, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique. Ces documents sont signés de manière globale par l’apposition d’une signature sur le rapport de dépôt y afférent.

Dans le cadre de la procédure négociée directe avec publication préalable, seuls les rapports de dépôt relatifs à l’offre initiale et à l’offre finale doivent être signés.

Le rapport de dépôt visé à l’article 42 doit être revêtu d’une signature électronique qualifiée.

Les signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.

Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l’acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.

La plateforme e-Procurement détermine si la signature électronique de l’offre introduite est conforme aux exigences réglementaires en la matière.

De plus amples informations se trouvent sur le site web: http://www.publicprocurement.be ou via le e-Procurement helpdesk au numéro: +32(0)2 790 52 00.

4.3. Modifications et retrait de l’offre

Les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de dépôt, ainsi que son retrait donnent lieu à l’envoi d’un nouveau rapport de dépôt qui doit également être revêtu d’une signature électronique qualifiée.

L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.

Le retrait doit être pur et simple.

Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait, n’est pas revêtu de la signature qualifiée, la modification ou le retrait est d’office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l’offre elle-même.

### 4.4. Documents à joindre à l'offre

- Le formulaire d’offre;

- Le métré récapitulatif;

- Les extraits du Moniteur ou des statuts prouvant la qualité du signataire de la soumission;

- En cas de signature par un mandataire, copie de l’acte authentique ou sous seing privé (procuration) qui lui accorde ses pouvoirs;

- La déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping social, dûment signée;

- La période de congés annuels et les jours de congés compensatoires.

### 4.5. Congés annuels et jours de repos compensatoires

L'offre doit mentionner les jours de vacances annuelles et les jours de repos compensatoires.

4.6. Sous-traitance (article 74 de l’ARP)

Le soumissionnaire précise dans son offre la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés (en complétant l’annexe 3 à l’offre).

4.7. Enoncé des prix (article 25 de l’ARP)

Le montant total de l’offre doit être exprimé en chiffres et en toutes lettres dans le formulaire d’offre.

4.8. Composantes des prix (article 29 de l’ARP)

Les prix unitaires et globaux comprennent toutes impositions quelconques à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le soumissionnaire mentionne dans son offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d’indiquer pour chacun d’eux les postes du métré récapitulatif concernés.

4.9. Eléments inclus dans les prix (article 32 de l’ARP)

Partie 3: Exécution du marché –

Précisions et commentaires relatifs au chapitre A –

Clauses administratives du CCT QUALIROUTES

Note: les numéros des articles sont ceux de l’AR 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et de l’AR du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics.

### ARTICLE 10: Utilisation des moyens électroniques

### ARTICLE 11: Fonctionnaire dirigeant

Le collège communal est le fonctionnaire dirigeant du marché conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En application des dispositions de l’article L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège communal est le seul organe compétent habilité à contrôler l'exécution du marché public.

### ARTICLES 12 et ss.: Sous-traitance

Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers l'adjudicateur. L'adjudicateur n'a aucun lien contractuel avec ces tiers.

Néanmoins, conformément à l’article 1798 du Code civil, les sous-traitants ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier. En cas de désaccord entre le sous-traitant et l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peut consigner les sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte bloqué au nom de l'entrepreneur et du sous-traitant auprès d'un établissement financier. Le maître de l'ouvrage y est tenu si l'entrepreneur principal ou le sous-traitant l'y invite par écrit.

Dans les cas suivants, l'adjudicataire a l'obligation de faire appel à un ou plusieurs sous-traitant(s) prédéterminé(s) :

1° lorsque l'adjudicataire a, pour sa sélection qualitative concernant les critères relatifs aux titres d'études et professionnels ou à l'expérience professionnelle pertinente, fait appel à la capacité de sous-traitants prédéterminés conformément à l'article 73, § 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ;

2° lorsque l'adjudicateur impose à l'adjudicataire le recours à certains sous-traitants.

Le recours à d'autres sous-traitants est soumis à l'autorisation préalable de l'adjudicateur.

L'adjudicataire transmet, au plus tard au début de l'exécution du marché, les informations suivantes à l'adjudicateur : le nom, les coordonnées et les représentants légaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de sous-traitance et quelle que soit leur place dans cette chaîne, participant aux travaux ou à la prestation des services, dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Il en va de même dans le cas de marchés de services qui doivent être fournis sur un site placé sous la surveillance directe de l'adjudicateur.

L'adjudicataire est, pendant toute la durée du marché, tenu de porter sans délai à la connaissance de l'adjudicateur de tout changement relatif à ces informations ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.

Le pouvoir adjudicateur peut vérifier s'il existe, dans le chef du ou des sous-traitant(s) direct(s) de l'adjudicataire, des motifs d'exclusion au sens des articles 67 à 69 de la loi. Le pouvoir adjudicateur demandera que l'adjudicataire remplace le ou les sous-traitant(s) à l'encontre desquels ladite vérification a montré qu'il existe un des motifs d'exclusion au sens des articles 67 et 68 de la loi. S’il s'agit d'un motif d'exclusion facultatif visé à l'article 69 de la loi, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder de même et l'adjudicataire est alors soumis aux mêmes obligations.

La constatation de l'existence d'un motif d'exclusion et la demande de remplacement font l'objet d'un procès-verbal, qui est envoyé à l'adjudicataire conformément à l'article 44, § 2, alinéa 1er, des RGE. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours suivant la date d'envoi dudit procès-verbal, pour démontrer que le sous-traitant visé a été remplacé. Durant ce délai, il reste toujours possible de fournir la preuve de la régularisation des dettes sociales ou fiscales. Les mesures correctrices peuvent également encore être apportées durant le délai de quinze jours. Le délai de quinze jours visé à l'alinéa 3, peut être réduit conformément à l'article 44, § 2, alinéa 3.

Le pouvoir adjudicateur peut également vérifier s'il existe, plus loin dans la chaîne de sous-traitance, des motifs d'exclusion.

Il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter à un autre sous-traitant la totalité du marché qui lui a été confié. Il est également interdit pour un sous-traitant de conserver uniquement la coordination du marché.

La chaîne de sous-traitance est limitée de la manière suivante :

1° pour le lot 1 (catégorie d’agréation C), la chaîne de sous-traitance ne peut comporter plus de trois niveaux, à savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire, le sous-traitant de deuxième niveau et le sous-traitant de troisième niveau ;

2°pour le lot 2 (sous-catégorie d’agréation P2), la chaîne de sous-traitance ne peut comporter plus de deux niveaux, à savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire et le sous-traitant de deuxième niveau.

Sans préjudice de l'article 78/1 des RGE, dans les cas prévus ci-après, un niveau supplémentaire de sous-traitance est néanmoins possible :

1° lors de la survenance de circonstances qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles au moment de l'introduction de l'offre, qui ne pouvaient être évitées et dont les conséquences ne pouvaient être obviées bien que les opérateurs économiques aient fait toutes les diligences nécessaires et pour autant que ces circonstances aient été portées par écrit à la connaissance du pouvoir adjudicateur endéans les trente jours de leur survenance ; ou

2° moyennant un accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, l'adjudicataire ajoute à sa demande une attestation prouvant que le sous-traitant concerné dispose de l'agréation.

Ne sont pas considérés comme des sous-traitants :

1° les parties à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique, en ce compris les sociétés momentanées ;

2° les fournisseurs de biens, sans travaux accessoires de placement ou d'installation ;

3° les organismes ou les institutions qui effectuent le contrôle ou la certification ;

4° les agences de travail intérimaires au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Sans préjudice de la possibilité d'appliquer des mesures d'office, tout manquement aux règles relatives à la sous-traitance donne lieu à l'application d'une pénalité journalière d'un montant de 0,2 % du montant initial du marché. Cette pénalité est appliquée à compter du quinzième jour suivant la date de l'envoi recommandé ou de l'envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi, prévue à l'article 44, § 2. Ladite pénalité court jusqu'au jour où la défaillance est réparée.

La pénalité ne peut cependant jamais dépasser 5.000 euros par jour

Sans préjudice de la responsabilité de l'adjudicataire à l'égard de l'adjudicateur, l'adjudicateur exige que les sous-traitants, où qu'ils interviennent dans la chaîne de sous-traitance et proportionnellement à la partie du marché qu'ils exécutent, satisfassent aux exigences minimales en matière de capacité technique et professionnelle imposées par le présent cahier spécial des charges.

Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie du marché :

1° à un entrepreneur, fournisseur ou un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés à l'article 62, alinéa 1er, 2° à 4°, des RGE ;

2° à un entrepreneur exclu en application des dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ;

3° à un entrepreneur qui se trouve dans un des cas visés à l'article 67 de la loi, hormis le cas où l'entrepreneur concerné, conformément à l'article 70 de la loi, démontre vis-à-vis de l'adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilité.

Il est en outre interdit à l'adjudicataire de faire participer les personnes concernées à la conduite ou à la surveillance de tout ou partie du marché.

Toute violation de ces interdictions peut donner lieu à l'application de mesures d'office.

### ARTICLE 19: Utilisation des résultats

### ARTICLE 24: Assurances

Assurance "tous risques chantier"

L’adjudicataire souscrit une assurance "tous risques chantier" offrant au moins toutes les garanties suivantes:

- les risques d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage;

- les risques liés à la responsabilité civile de tous les édificateurs, telle qu’elle résulte de l’application des articles 1382 à 1384 et 1386 du Code civil, en raison des dommages matériels et corporels causés au pouvoir adjudicateur ou à des tiers et imputables à l’exécution sur le chantier de l’ouvrage assuré;

- les réparations des dommages aux tiers imputés à l’usage même licite fait par le pouvoir adjudicateur de son droit de propriété et résultant de l’exécution sur le chantier de l’ouvrage assuré (art. 544 du Code civil). Cette garantie s’applique aux dégâts occasionnés aux constructions avoisinantes ainsi qu’à leurs conséquences directes.

- les risques de vol ou vandalisme à l’ouvrage et aux matériaux.

- les dégâts résultant d’erreurs de conception, de calcul ou d’exécution, ou à des matériaux défectueux.

Toutes les personnes concernées par l’édification de l’ouvrage (adjudicataire, sous-traitant, ingénieur, architecte, pouvoir adjudicateur, contrôleur technique…) sont assurées.

Avant le début des travaux, l’adjudicataire présente au pouvoir adjudicateur le contrat d’assurance délivré par la compagnie d’assurances.

La police mentionne que la compagnie d’assurances accorde au pouvoir adjudicateur un droit d’indemnisation pour les dommages qu’il viendrait à subir lorsque les garanties deviennent inopérantes par suite de la disparition juridique ou par décès des assurés.

Dans tous les cas, les indemnités qui pourraient être dues au pouvoir adjudicateur par l’application des garanties, pour tous dommages subis par l’ouvrage faisant l’objet de l’assurance, sont payées directement au pouvoir adjudicateur.

La police d’assurance stipule que la compagnie renonce à tous recours qu’elle serait en droit d’exercer contre le pouvoir adjudicateur. Celui-ci est déclaré bénéficiaire, pour autant que de besoin, des garanties de la police.

L’indemnité par sinistre affectant les garanties comporte les frais normaux à engager pour réparer ou reconstruire l’ouvrage en limitant ceux-ci à la valeur réelle de la construction immédiatement avant le sinistre.

L’adjudicataire doit à tout moment pouvoir faire la preuve qu’il est en règle quant aux paiements de la prime d’assurances. En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur peut déduire les montants correspondants des états d’avancement et effectuer lui-même les paiements de régularisation.

Les travaux suivants font l’objet de cette police d’assurance: (à définir)

-

-

-

Les frais d’assurances constituent une charge d’entreprise.

Assurance "responsabilité décennale"

L’adjudicataire souscrit une assurance "responsabilité décennale" (appelée aussi police "assurance-contrôle") et prend à sa charge l’ensemble des frais d’assurance et de contrôle qui en résultent.

Pendant les 10 ans qui suivent la réception provisoire, la police d’assurance couvre, avec le concours d’un organisme de contrôle:

- les risques liés à la responsabilité décennale de tous les édificateurs, telle qu’elle résulte de l’application des articles 1792 et 2270 du Code civil, et à leur responsabilité civile (art. 1382 à 1384 et 1386) en raison de dommages matériels et corporels causés au pouvoir adjudicateur ou à des tiers à la suite d’un événement engageant la responsabilité décennale (garanties B1, B2 et B3).

- les réparations des dommages aux tiers imputés à l’usage même licite fait par le pouvoir adjudicateur de son droit de propriété et résultant de l’exécution sur le chantier de l’ouvrage assuré (art. 544 du Code civil). Cette garantie s’applique aux dégâts occasionnés aux constructions avoisinantes ainsi qu’à leurs conséquences directes.

Toutes les personnes concernées par l’édification de l’ouvrage (adjudicataire, sous-traitant, ingénieur, architecte, pouvoir adjudicateur…) sont assurées.

Avant le début des travaux, l’adjudicataire soumet au pouvoir adjudicateur une couverture provisoire délivrée par la compagnie d’assurances.

A la réception provisoire de l’ouvrage faisant l’objet de l’assurance, le contrat d’assurance est soumis à l’approbation du pouvoir adjudicateur.

La police mentionne que la compagnie d’assurances accorde au pouvoir adjudicateur un droit d’indemnisation pour les dommages qu’il viendrait à subir lorsque les garanties décennales deviennent inopérantes par suite de la disparition juridique ou par décès des assurés.

Dans tous les cas, les indemnités qui pourraient être dues au pouvoir adjudicateur par l’application des garanties afférentes à la responsabilité décennale, pour tous dommages subis par l’ouvrage faisant l’objet de l’assurance, sont payées directement au pouvoir adjudicateur.

La police d’assurance stipule que la compagnie renonce à tous recours qu’elle serait en droit d’exercer contre le pouvoir adjudicateur. Celui-ci est déclaré bénéficiaire, pour autant que de besoin, des garanties de la police.

L’indemnité par sinistre affectant les garanties décennales comporte les frais normaux à engager pour réparer ou reconstruire l’ouvrage en limitant ceux-ci à la valeur réelle de l’ouvrage immédiatement avant le sinistre.

Les dommages aux parachèvements par incorporation, suite à des dommages à l’ouvrage assuré, sont assurés dans le cadre des garanties B2 ou B3.

La règle proportionnelle est abrogée si la valeur de reconstruction de l’ouvrage sinistré ne dépasse pas, au jour du sinistre, la valeur donnée par la formule V = V0 (1 + a)n dans laquelle:

a = 0,05 sauf prescriptions contraires du cahier spécial des charges

V0 = la valeur déclarée à la date de prise d’effet de la garantie B1

n = le nombre d’années (arrondi à la demi-unité la plus proche) entre la date de prise d’effet de la garantie B1 et celle du sinistre.

L’adjudicataire doit, à tout moment, pouvoir faire la preuve qu’il est en règle quant aux paiements de la prime d’assurance et des honoraires de contrôle. En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur peut déduire les montants correspondants des états d’avancement et effectuer lui-même les paiements de régularisation.

Les travaux suivants font l’objet de cette police d’assurance-contrôle: (à définir)

-

-

-

Les frais d’assurance et de contrôle lié à celle-ci constituent une charge d’entreprise.

La date de départ des garanties décennales est celle de la réception provisoire.

L’organisme de contrôle qui apporte son concours technique doit pouvoir faire la preuve d’une grande expérience dans le contrôle technique d’ouvrages similaires. Il doit être capable de fournir, à la demande:

- une liste de projets comparables en importance, pour lesquels l’organisme a effectué le contrôle technique, et le curriculum vitae de chaque ingénieur civil et industriel affectés au contrôle du présent ouvrage. Ces documents reprennent la liste des ouvrages similaires effectivement contrôlés par chaque ingénieur concerné.

- l’engagement à n’effectuer directement ou indirectement aucun essai de laboratoire ou "in situ" rémunéré par le maître de l’ouvrage

- un organigramme complet et détaillé de l’organisme; celui-ci montre clairement l’organisation, la répartition des compétences du personnel affecté à la mission

- la description des moyens disponibles pour des interventions rapides en vue de faire face à des situations de chantier imprévues, délicates et urgentes

- les agréations auprès des compagnies d’assurance pratiquant la couverture de la responsabilité décennale en matière de construction.

L’organisme de contrôle ne peut faire appel à des sous-traitants.

Subdivision B1: Assurance de la responsabilité décennale vis-à-vis du maître de l’ouvrage

La compagnie garantit aux assurés la réparation pécuniaire des dégâts à l’ouvrage assuré, à laquelle ils pourraient être tenus vis-à-vis du Maître de l'ouvrage, en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil belge. Cette garantie ne s'applique qu'aux travaux contrôlés de gros-œuvre clos ou de génie civil.

La garantie est égale à la valeur des travaux ayant servi de base à la perception de la prime, majorée des frais de déblaiement, dont le montant est limité à 10% de la valeur de l'ouvrage, et sous déduction d’une franchise de 10% du montant des dégâts, sans être inférieure ou supérieure aux montants fixés aux conditions particulières de la police d'assurance.

Subdivision B2 - Assurance de la responsabilité civile aquilienne vis-à-vis du Maître de l’ouvrage et des tiers

A la suite d'un sinistre couvert par la garantie B1, la compagnie garantit aux assurés la réparation pécuniaire à Iaquelle ils pourraient être tenus en vertu des articles 1382, 1383,1384 et 1386 du Code civil belge en raison de dommages causés au Maître de l’ouvrage ou à des tiers.

La garantie est déterminée, pour les dommages aux personnes et aux biens, aux conditions particulières de la police d'assurance.

Subdivision B3 – Garantie complémentaire à la subdivision B1

A la suite d'un sinistre couvert par la garantie B1, la compagnie garantit aux assurés la réparation pécuniaire à laquelle ils pourraient être tenus vis-à-vis du Maître de l'Ouvrage, en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil belge pour:

- les dégâts à des parties non contrôlées de l’ouvrage ainsi qu'aux autres biens du maître de l’ouvrage,

- les dommages immatériels suivants: chômage, frais généraux permanents, pertes de bénéfices, privation de jouissance.

La garantie est déterminée aux conditions particulières de la police d'assurance; la franchise, mentionnée ci-dessus pour la subdivision B1, s’applique aux indemnités cumulées B1 et B3.

Les garanties B1 et B2 ne peuvent être dissociées; la partie B3 ne peut être souscrite qu’en complément de B1-B2.

ASSURANCE DES TRAVAUX DE PROTECTION ANTICORROSION DES OUVRAGES METALLIQUES DU CHAPITRE K

Pour les travaux de protection anticorrosion faisant l’objet de la garantie spécifique définie à l’article 65 du chapitre A, l’adjudicataire doit couvrir par une police d'assurance les risques qu'il court du fait de cette garantie.

A cet effet, l’adjudicataire fournit une attestation délivrée par l’organisme assureur certifiant que l’adjudicataire a assuré les travaux de protection anticorrosion dans les conditions de garantie définis à l’article 65 du chapitre A.

Une clause du contrat prévoit que la garantie commence à courir au jour de la réception provisoire soit de l'ensemble des travaux soit d'une tranche complètement terminée (hypothèse d'un chantier s'étendant sur plusieurs années) et en tout état de cause avant la demande de paiement par l'adjudicataire du solde ou dernier acompte d'une tranche annuelle précédant le début d'une période de garantie.

Tous les frais d'assurance et de contrôle en vue de l'assurance sont à charge de l’adjudicataire.

Le capital assuré doit être suffisant (montant des postes concernés + TVA) pour couvrir à tout moment de la durée de garantie, tous les frais de réfection, main d'œuvre, peintures, échafaudages, engins de chantier, etc. au prix du moment de la réfection et dans les conditions où se trouvera le chantier lors de cette réfection. Le montant de la prime unique doit donc comprendre l'indexation automatique des capitaux assurés.

Si une franchise est prévue à la police d'assurance, elle ne peut dépasser 5 % du capital assuré et elle reste à charge de l'adjudicataire.

La police d'assurance doit permettre expressément la reconstitution, après le sinistre, du capital assuré tel qu'il existait au jour du sinistre, de sorte qu'il conserve son intégralité durant toute la durée de la garantie.

Après réparation d'un sinistre, l'adjudicataire doit reconstituer effectivement l'intégralité du capital assuré et donner la preuve de cette reconstitution.

La valeur du capital assuré doit comprendre tous les droits, taxes et impositions quelconques pouvant avoir une incidence sur le montant des réparations à effectuer et varier avec ceux-ci.

Pour tout sinistre qui surviendrait après la disparition de l'assuré, il est prévu à la police d'assurance que la compagnie paie un montant équivalent à celui qu'elle aurait déboursé si l'assuré avait toujours été à même d'effectuer ou de faire effectuer la réparation. Ce montant est versé sur un compte désigné par le pouvoir adjudicateur.

La police doit donner d'autre part au pouvoir adjudicateur la faculté de se substituer à l'adjudicataire défaillant pour reconstituer, s'il le souhaite, le capital assuré.

### ARTICLES 25: Montant du cautionnement

Lot 1 : Aménagement de l'espace d'accueil des véhicules

Le cautionnement suivant est exigé :

Cautionnement: 5% du montant initial du lot (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure.

Lot 2 : Fourniture et raccordement de la borne

Le cautionnement suivant est exigé :

Cautionnement: 5% du montant initial du lot (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure.

Les cautionnements des lots 1 et 2 sont libérés en 2 parties, la première moitié à la réception provisoire, et la deuxième moitié à la réception définitive.

Les cautionnements doivent être constitués dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché par courrier recommandé. Les preuves de la constitution des cautionnements doivent être envoyées à l'adresse du pouvoir adjudicateur.

Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas les cautionnements dans les délais prévus, les dispositions prévues à l'article 29 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 pourront être appliquées.

La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception tient lieu de demande de libération du cautionnement.

### ARTICLE 34: Conformité de l’exécution - système de gestion de la qualité

### ARTICLE 35: Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur

### ARTICLE 36: Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire

L'adjudicataire fournit au fonctionnaire dirigeant le planning des travaux, dans les quinze jours de calendrier qui suivent la notification de l'approbation de son offre.

Au minimum 15 jours calendriers avant d’entamer l’exécution des travaux, l’Adjudicataire est tenu de soumettre

- Son planning d’exécution. Celui-ci sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure de l’avancement des travaux (mensuellement) ou sur simple demande du fonctionnaire dirigeant. Ce planning intègrera également le planning de chacun des sous-traitants de l’entreprise.

- Un planning « de trésorerie », en parallèle au planning d’exécution sera aussi établi en vue de prévisions des réservations budgétaires

- Un dossier préparatoire pour le forage dirigé

- Tous les plans nécessaires à l’exécution du marché accompagnés des notes de calculs éventuelles sont soumis au fonctionnaire dirigeant avant l’exécution des travaux correspondants.

- Préalablement à l’introduction de sa demande de réception provisoire, l’entrepreneur est tenu de fournir les plans as-built complets (voir descriptif dans les clauses techniques).

- La date de la réception NE POURRA PAS être fixée accordée aussi longtemps que tous les plans as-built et de repérage des installations n’auront pas été acceptés par le pouvoir adjudicateur.

Ce planning est fourni sous la forme GANTT.

Ce planning doit comporter:

Ce planning peut faire l'objet de modifications. Il est mis à jour par l'entrepreneur mensuellement ou en fonction des besoins.

Indiquer et préciser les plans "as built" à fournir par l’adjudicataire.

Ouvrir le poste X5230 du CPN à cet effet.

Pour les ouvrages d’art concernés par le chapitre K, le texte suivant est à insérer:

1) Plans et notes de calcul des ouvrages

Sur la base des indications des plans mis à disposition, l’adjudicataire établit le projet complet des travaux à exécuter, ainsi qu’un planning d’exécution remis à jour au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Le projet comprend, toutes les études nécessaires, levés topographiques, plans d’emprises complémentaires, reconnaissance du sol, déplacement des concessionnaires, notes détaillées, métrés et bordereaux, plans d’exécution complets, plans et documents relatifs aux éléments de la signalisation routière, plans des voiries provisoires, etc.

L’adjudicataire fournit les plans complets et détaillés d’exécution, les notes de calculs, les métrés et les bordereaux des quantités des ouvrages, travaux et fournitures et tous les autres documents relatifs au projet à réaliser.

Tous les plans nécessaires à l’exécution du marché accompagnés des notes de calculs éventuelles sont soumis au fonctionnaire dirigeant au plus tard 60 jours calendrier avant l’exécution des travaux correspondants.

Ces documents sont introduits en quatre exemplaires.

Les titres des plans sont analogues à ceux du pouvoir adjudicateur.

Les notes de calculs sont détaillées et lisibles.

Tous les plans, métrés et bordereaux doivent être datés et signés pour accord par l’adjudicataire dans la case ad hoc.

Les qualités des matériaux utilisés sont indiquées sur les plans.

S’il est constaté qu’un ou plusieurs documents sont incomplets ou incorrects, l’adjudicataire est tenu de les corriger en tenant compte des observations faites par le fonctionnaire dirigeant.

Les cartouches des plans corrigés mentionnent de façon précise les corrections effectuées ainsi que la date des corrections.

Les plans sont dressés à une échelle suffisamment lisible et côtés de manière à donner toutes les dimensions nécessaires à l’exécution des différents éléments des ouvrages.

Tous ces documents sont signés par un ingénieur civil ou par le titulaire d’un diplôme dont l’équivalence est reconnue.

Les plans, notes de calculs, métrés et bordereaux de l’ouvrage sont subdivisés en deux groupes.

Le premier groupe comprend les documents concernant l’infrastructure des ouvrages, notamment les fondations, les culées, les piles, les murs de soutènement, etc.

Pour permettre l’examen et l’approbation des documents de ce groupe, celui-ci doit comprendre également les plans et les calculs de la superstructure nécessaires à la détermination des éléments de l’infrastructure, notamment les plans de coffrage de la superstructure, dont l’étude est poussée à un stade tel que les modifications pouvant intervenir ultérieurement, lors de l’étude de la superstructure, n’entraînent pas de répercussions sur l’infrastructure.

Ce premier groupe comporte également le plan du profil en long définitif de la voirie devant être approuvé par le fonctionnaire dirigeant avant la pose des poutres ou l’exécution du caisson.

Le deuxième groupe comprend les documents relatifs à la superstructure des ouvrages, notamment le platelage, les longrines, les entretoises, les arcs. Il comprend également tous les plans de détail des parachèvements avec calculs justificatifs (pierre de taille, garde-corps, dispositifs de sécurité, joints de dilatation, dispositifs d’étanchéité, de reprise, etc.).

Les plans "as built" sous forme informatique sont à fournir à la réception provisoire.

2) Plans d’exécution complémentaire

Au fur et mesure de l’avancement des travaux, l’entrepreneur soumet, pour avis et remarques éventuelles au fonctionnaire dirigeant, tous les plans et documents nécessaires notamment: plans d'échafaudage, programme de bétonnage constitué de plans et notes explicatives indiquant et justifiant les différentes phases du bétonnage et leur ordre d'exécution, etc.

3) Etablissement des notes de calcul

Les notes de calcul sont établies conformément au K. 12.8.

4) Programme d’exécution des travaux

Au plus tard 15 jours avant la date fixée pour le début des travaux, l’adjudicataire fournit le programme détaillé des travaux.

Ce programme reprend notamment:

-la liste et la durée des différentes activités avec la date de début et fin de celles-ci

-les contraintes entre les différentes activités

-l’indication du chemin critique.

Ce programme est régulièrement mis à jour et en tout cas lors d’une modification importante.

5) Documents à fournir après exécution des travaux

Avant la fin du délai, l’adjudicataire fournit au fonctionnaire dirigeant sur calque blanc, l’ensemble des documents suivants (prévu éventuellement au poste n° …, ou à ses frais):

- une coupe en plan de l’ouvrage proprement dit et de ses abords à l’échelle 1/100 ou 1/200

- une coupe longitudinale avec indication des fondations et une coupe transversale à l’échelle 1/100

- la position des repères de nivellement et des balises de référence

- le mode d’appui de l’ouvrage (articulations, appuis fixes et mobiles) et leur type (articulations Freyssinet, Mesnager, appuis à rouleau, en caoutchouc,…)

- le type de joint placé

- les contre-clichés des plans des travaux tels qu’ils ont été réalisés (plan des ouvrages d’art et plans de drainage et d’écoulement des eaux); ces contre-clichés doivent être revêtus de la signature du fonctionnaire dirigeant, attestant leur conformité avec la réalité.

### ARTICLE 38: Clause de réexamen

Outre les clauses de réexamen figurant dans le CCT Qualiroutes, les clauses de réexamen suivantes sont d’application.

### ARTICLE 38/7: Formules de révision

Pour le lot 1, deux formules sont d’application :

- La première : p = P (1,00)

d’application pour le poste n° […] (« somme réservée pour les frais de réception technique en cours d’exécution ») du métré (= pas de révision de prix, vu l’objet du poste).

- La seconde : p = P (0,46 s/S + 0,09 i/I + 0,05 m1/M1 + 0,07 m2/M2 + 0,10 m3/M3 + 0,23)

d’application pour tous les autres postes du métré.

Dans laquelle :

- S = moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manœuvres, fixés par la Commission paritaire nationale de l'Industrie de la Construction, majorés du pourcentage global des charges sociales et assurances, tel qu'il est admis par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie 10 jours avant l'ouverture des offres.

- s= même moyenne des salaires horaires, tel qu'il est admis par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, à la date initiale de la période mensuelle de l'acompte.

- I = indice de référence sur la base d'une consommation annuelle sur le marché interne, des principaux matériaux dans la construction, établi par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, pour le mois de calendrier qui précède la date d'ouverture des offres.

- i = même indice de référence, établi par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, pour le mois de calendrier précédant la période mensuelle de l'acompte.

- m1 et M1 = le prix de référence TP111, Grés concassés 7/20 à la tonne

- m2 et M2 = le prix de référence TP464, Ciment classe 40 en vrac par camion à la tonne

- m3 et M3 = le prix de référence TP549ter, Diesel (… la pompe) 10 ppm

Pour le lot 2, deux formules sont également d’application :

- La première : p = P (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20)

d’application pour tous les postes du métré, à l’exception du poste n° […] relatif au raccordement par le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité (GRD)..

- La seconde : p = P (1,00))

d’application pour le poste n° […].du métré relatif au raccordement par le GRD. (= pas de révision, vu l’objet du poste)

Dans laquelle

:S = moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manœuvres, fixés par la Commission paritaire nationale de l'Industrie de la Construction, majorés du pourcentage global des charges sociales et assurances, tel qu'il est admis par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie 10 jours avant l'ouverture des offres.

s= même moyenne des salaires horaires, tel qu'il est admis par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, à la date initiale de la période mensuelle de l'acompte.

I = indice de référence sur la base d'une consommation annuelle sur le marché interne, des principaux matériaux dans la construction, établi par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, pour le mois de calendrier qui précède la date d'ouverture des offres.

i = même indice de référence, établi par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes  et Energie, pour le mois de calendrier précédant la période mensuelle de l'acompte.

Pour l’application des formules, on prendra en considération l salaire moyen de la catégorie A : « Travaux fortement exposés au chômage gel et également au chômage pluie ».

Les coûts liés aux prestations relatives à l’application de la clause sociale flexible, réclamés par l’adjudicataire ne sont pas soumis à la révision des prix.

### ARTICLE 45: Pénalités

### ARTICLE 76: Délais d'exécution

Lot 1 : Aménagement de l'espace d'accueil des véhicules

Délai en jours : 20 jours ouvrables.

Lot 2 : Fourniture et raccordement de la borne

Délai en jours : 10 jours ouvrables non compris le délai de fourniture du matériel à poser.

L’entrepreneur devra toutefois anticiper cette fourniture afin d’avoir l’ensemble du matériel dès l’entame effectif du délai d’exécution qui sera arrêté par le pouvoir adjudicateur.

### ARTICLE 79: Organisation générale du chantier

Déviation:

Maintien de la fluidité du trafic sur le réseau structurant:

Locaux mis à disposition du pouvoir adjudicateur:

Les frais de signalisation:

Etat des lieux:

Marchés à exécuter simultanément:

Tracé de l'ouvrage:

Matériaux provenant des démolitions:

Protection des ouvrages existants et troubles de voisinage:

Collecte des déchets ménagers:

### ARTICLE 92 § 2: Réceptions et garantie

### ARTICLE 95: Paiements

Lot 1 (aménagement de l’espace d’accueil des véhicule) : paiement unique à la fin des travaux (pas de fractionnement par acomptes).

Lot 2 (fourniture et raccordement de la borne) : paiement unique à la fin des travaux (pas de fractionnement par acomptes).

L’entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé des travaux réalisés justifiant selon lui le paiement demandé. Cet état détaillé doit comporter :

1° les quantités exécutées sur la base des postes du métré récapitulatif ;

2° les quantités exécutées au-delà des quantités présumées figurant dans les postes du métré récapitulatif ;

3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un ordre écrit ;

4° les travaux exécutés à des prix unitaires proposés par l'entrepreneur et non encore acceptés par l’adjudicateur.

L’adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à partir de la date de réception de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux réalisés. Il procède dans le délai de vérification aux opérations suivantes :

1° il vérifie l'état des travaux introduit et le corrige éventuellement. Lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrête ces prix d'office, tous droits de l'entrepreneur restant saufs ;

2° il dresse un procès-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement et le montant qu'il estime dû. Il donne connaissance de ce procès-verbal par écrit à l'entrepreneur et l'invite à introduire dans les cinq jours une facture pour le montant indiqué.

Le paiement du montant dû à l'entrepreneur est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de la fin de la vérification, pour autant que l’adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie.

Annexe 1

ANNEXE  AU CAHIER SPECIAL DES CHARGES

Acte d’engagement du pouvoir adjudicateur 
pour promouvoir une concurrence loyale

et lutter contre le dumping social
(marchés publics de travaux)

Identification du pouvoir adjudicateur:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Identification du marché:

….……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………………

Le pouvoir adjudicateur s’engage à mener les actions suivantes, en vue de promouvoir une concurrence loyale:

Lors de l’analyse des offres

Vérifier la véracité de la déclaration sur l’honneur implicite ou du DUME selon laquelle le soumissionnaire ne se trouve dans aucun cas d’exclusion relatif aux conditions d’accès au marché:

Dans les 20 jours suivant la séance d’ouverture des offres ou le moment ultime d’introduction des offres, vérifier que les soumissionnaires satisfont à leurs obligations de paiement de cotisations de sécurité sociale et à celles de paiement des dettes fiscales

→ pour les soumissionnaires belges   vérifier via l’interface web TELEMARC

→ pour les soumissionnaires étrangers: Si un DUME a été transmis, vérifier si une base de données est accessible en ligne. A défaut ou si le DUME n’est pas d’application, demander une attestation délivrée par l’autorité compétente du pays dans lequel il est établi. Le caractère officiel de cette attestation peut être vérifié en consultant la base de données "e-certis" (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/);

Avant de prendre la décision d’attribution, vérifier que l’adjudicataire pressenti ne se trouve pas en situation d’exclusion (art. 67, 68 et 69 de la Loi du 17.06.2016 et 59 à 74 de l’AR 18.04.2017)

→ Vérifier que l’adjudicataire pressenti satisfait à ses obligations de paiement de cotisations de sécurité sociale et à celles de paiement des dettes fiscales (cf. ci-dessus)

→ vérifier le casier judiciaire: réclamer à l’adjudicataire pressenti ledit document ou un document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire compétente.

Vérifier que les soumissionnaires retenus sur base du droit d’accès satisfont aux critères de sélection qualitative:

Vérifier et apprécier les documents réclamés au titre de la sélection qualitative (hormis l’agréation d’entrepreneur);

Vérifier l’existence de l’attestation d’agréation requise:

→ La vérification de l’agréation peut se faire via TELEMARC,

→ Pour les soumissionnaires étrangers: si un DUME a été transmis, vérifier si une base de données est accessible en ligne. A défaut ou si le DUME n’est pas d’application, la vérification se fait sur base d’un certificat délivré par l’organisme de certification compétent de l’état membre ou tout autre document de nature à établir l’équivalence de cette certification à l’agréation requise en sélection qualitative du présent cahier spécial des charges.

Autres vérifications à effectuer:

Vérifier que le soumissionnaire qui entend faire appel à la capacité d’un tiers a fourni un engagement écrit de cette entité de mettre ses moyens à la disposition du soumissionnaire pour le marché concerné (ou autre preuve). Dans ce cas, vérifier que les entités tierces ne se trouvent dans aucun cas d’exclusion relatif aux conditions d’accès au marché;

En cas de travaux de désamiantage simple, vérifier que les travailleurs affectés à ce travail sont titulaires d’un certificat de formation adéquat et, le cas échéant, d’un recyclage;

En cas de travaux de désamiantage, vérifier que l’entrepreneur qui exécutera les travaux dispose d’un agrément du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (pas d’équivalence autorisée), via le site http://www.emploi.belgique.be/liste_enleveurs_amiante.aspx.

Examen de la régularité de l’offre:

Vérifier que les soumissionnaires ressortissant de la CP 124 (Commission Paritaire construction) ont joint à leur offre la "déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping social", complétée et signée;

Vérifier que le soumissionnaire a indiqué la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants potentiels;

Vérifier que l’offre et ses annexes ont été transmis dans la langue du marché;

Procéder à la vérification des prix, en particulier pour les postes à forte intensité de main-d’œuvre et les postes de sécurité, en demandant les devis des sous-traitants et/ou la part du marché que le soumissionnaire entend confier à des travailleurs détachés si nécessaire.

Les postes à forte intensité de main-d’œuvre dans le secteur du bâtiment sont notamment:

Les travaux de terrassement / fondations (tome 1 du CCTB)

Les travaux de structure (maçonnerie, béton, acier, bois) (tome 2 du CCTB)

Les travaux de toiture (tome 3 du CCTB), à l’exception des éléments en préfabriqué

Les travaux de parachèvement (en particulier murs et plafonds) (tome 5 du CCTB)

Les travaux d’électricité (tome 7 du CCTB)

Les travaux de peinture et de traitement de surfaces (tome 8 du CCTB)

Les abords, en particulier les plantations, clôtures, équipements extérieurs et l’entretien (tome 9 du CCTB).

Les postes à forte intensité de main-d’œuvre dans les travaux de voiries sont notamment:

La pose de pavés

La pose de câbles

La pose de canalisations.

Lors de l’exécution du marché

Avant l’intervention d’un travailleur/indépendant non soumis à la sécurité sociale belge, recevoir l’accusé de réception de la déclaration LIMOSA, le document portable A1 délivré par l’Etat d’origine, ainsi que l’inscription à l’OPOC en cas de recours à des travailleurs détachés;

En début d’exécution, vérifier que les sous-traitants effectifs de l’adjudicataire sont bien agréés et rencontrent les exigences de la sélection qualitative en proportion de leur participation au marché + ne se trouvent dans aucun cas d’exclusion visé aux articles 67, 68, 69 de la Loi du 17 juin 2016, ni en situation d’exclusion sur base de l’article 48 RGE. En cas d’infraction, exclure le sous-traitant de l’exécution du chantier;

Vérifier que les sous-traitants sur chantier sont ceux identifiés dans l’offre de l’adjudicataire. En cas de discordance sans autorisation du pouvoir adjudicateur, notifier l’arrêt immédiat de l’intervention du sous-traitant;

Pour chaque sous-traitant nouvellement proposé par l’adjudicataire, vérifier qu’il est agréé et rencontre les exigences de la sélection qualitative en proportion de sa future participation au marché + ne se trouve dans aucun cas d’exclusion visé aux articles 67, 68, 69 de la Loi du 17 juin 2016, ni en situation d’exclusion sur base de l’article 48 RGE.

→ Si ok, donner autorisation,

→ Si pas ok, refuser autorisation;

Vérifier la signature de la déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping social par tout sous-traitant de la chaîne de sous-traitance;

Sanctionner toute infraction constatée le cas échéant (en fonction des justifications apportées);

Porter à la connaissance du "point de contact pour une concurrence loyale" tout cas présumé de fraude sociale via le site: www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be;

Porter à la connaissance des autorités habilitées (police ou inspection) tout comportement pouvant s'apparenter à de la traite d'être humain.

Pour rappel, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur elle, afin (…( de mettre au travail ou permettre la mise au travail de cette personne dans des conditions contraires à la dignité humaine (son consentement est indifférent);

Interdire l’accès au marché et notifier le défaut d’exécution à toute entreprise ou personne qui occupe un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal et/ou qui manque gravement à son obligation de payer dans les délais à ses travailleurs la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit;

En cas de sanction(s) appliquée(s), déposer une plainte auprès de la Commission d’agréation des entrepreneurs de travaux (envoyer un courriel à l’adresse suivante:  agreation.entrepreneurs@economie.fgov.be pour tout complément d’informations).

Lors des réunions et/ou contrôles de chantier

Parler la langue du marché dans ses contacts avec l’adjudicataire;

A la première réunion de chantier, exiger le planning du chantier présentant les tâches et l’identification des entreprises qui exécuteront ces tâches ainsi que le moment d’intervention de ces entreprises;

Vérifier la présence effective d’un représentant de l’adjudicataire aux réunions de chantier;

Vérifier le respect de la limitation de la chaîne de sous-traitance. En cas d’infraction, notifier l’arrêt immédiat de l’intervention du sous-traitant;

Vérifier qu’un système d’enregistrement de présences est mis en place (checkinatwork et/ou listes de présence indiquant au minimum les éléments suivants: nom, prénom, date de naissance, métier, qualification, occupation réelle par journée effectuée sur le chantier);

Si vous disposez d’un smartphone, vérifiez via l’application "check Limosa" de l’ONSS la validité de quelques documents Limosa en scannant le QR code qui figure sur le document;

Vérifier l’absence de logements sur le chantier;

Dresser un procès-verbal de manquement à toute infraction constatée.

# ANNEXE A : FORMULAIRE D’’OFFRE

OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET

“ IMPLANTATION D’UNE BORNE FAST CHARGE -

Procédure négociée directe avec publication préalable

Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le soumissionnaire. Le montant total de l'offre doit être complété en chiffres ET en toutes lettres.

Personne physique

Le soussigné (nom et prénom) :

Qualité ou profession :

Nationalité :

Domicile (adresse complète) :

Téléphone :

GSM :

Fax :

E-mail :

Personne de contact :

Soit (1)

Personne morale

La firme (dénomination, raison sociale) :

Nationalité :

ayant son siège à (adresse complète) :

Téléphone :

GSM :

Fax :

E-mail :

Personne de contact :

représentée par le(s) soussigné(s) :

(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ses pouvoirs ou une copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.)

Soit (1)

Société momentanée

Les soussignés en société momentanée pour le présent marché (nom, prénom, qualité ou profession, nationalité, siège provisoire) :

S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CAHIER DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ :

Lot 1 : “ Aménagement de l'espace d'accueil des véhicules ”

pour un montant de :

(en chiffres, TVA comprise)

...................................................................................................................................................

(en lettres, TVA comprise)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Lot 2 : “ Fourniture et raccordement de la borne ”

pour un montant de :

(en chiffres, TVA comprise)

...................................................................................................................................................

(en lettres, TVA comprise)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Informations générales

Numéro d'immatriculation à l'ONSS :

Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) :

Inscription sur la liste des entrepreneurs agréés n° :

Catégorie(s), sous-catégorie(s) et classe(s) :

En cas d'agréation provisoire, date d'octroi : Agréation des entrepreneurs de travaux

(Avertissement: de fausses déclarations concernant l'agréation des entrepreneurs de travaux peuvent mener à l'application de sanctions prévues à l'art. 19 de la Loi du 20 mars 1991)

Soit (1)

L'agréation correspond à la (sous-)catégorie et classe telle que définie par le cahier des charges et le montant de cette offre.

Tenant compte de l'évolution des marchés en cours, le montant maximal des travaux exécutés simultanément, déterminés par l'agréation obtenue, ne sera pas dépassé suite à la conclusion de ce marché.

Soit (1)

L'agréation correspond à la (sous-)catégorie et classe telle que définie par le cahier des charges et le montant de cette offre.

Par la conclusion de ce marché, le montant maximal des travaux simultanés pouvant être réalisés tenant compte de la classe d'agréation obtenue sera dépassé.

La demande de dérogation est ajoutée à cette offre.

Soit (1)

Les preuves d'agréation dans un autre pays membre de l'Union européenne, et l'équivalence de cette agréation sont jointes à cette offre.

Soit (1)

Les preuves que les exigences pour obtenir l'agréation sont atteintes sont jointes à cette offre.

Sous-traitants

Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles)

Personnel

Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est employé : OUI / NON (biffer les mentions inutiles)

Cela concerne le pays membre de l'UE suivant : Paiements

Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC)

................................................ de l'institution financière	ouvert au nom de

................................. .

Documents à joindre à l'offre

A cette offre, sont également joints:

- les documents datés et signés, que le cahier des charges impose de fournir;

- les modèles, échantillons et autres informations, que le cahier des charges impose de fournir.

Fait  à  ...........................................................................................................................................

Le   ................................................................................................................................................

Le soumissionnaire,

Signature  :  ...................................................................................................................................

Nom et prénom : ..........................................................................................................................

Fonction  :  .....................................................................................................................................

Note importante

Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir des vices de forme dont est entachée leur offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte (article 82 de l'arrêté royal du 18 avril 2017).

(1) Biffer les mentions inutiles

Page 75 sur 84

# ANNEXE C : DECLARATION SUR L’HONNEUR RELATIVE À LUTTE CONTRE LE DUMPING SOCIAL

- POUVOIR ADJUDICATEUR

- IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Le marché a pour objet : " Implantation d’une borne FAST CHARGE - "

Personne physique

Le soussigné (nom et prénom) : Qualité ou profession : Nationalité :

Domicile (adresse complète) : Téléphone :

Fax :

E-mail :

Personne de contact :

Soit (1) Personne morale

La firme (dénomination, raison sociale) : Nationalité :

ayant son siège à (adresse complète) : Téléphone :

Fax :

E-mail :

Personne de contact :

représentée par le(s) soussigné(s) :

Soit (1) Association momentanée

Les soussignés en association momentanée pour le présent marché (nom, prénom, qualité ou profession, nationalité, siège provisoire) :

Déclare(nt) sur l’honneur s’engager à respecter, et à ce que ses sous-traitants respectent également, la « Charte contre le dumping social dans les marchés publics de […] » dans l’exécution du présent marché, disponible sur le site internet de l’IDETA et à disposition des entreprises à tout moment.

S’engage(nt) à produire à la demande du pouvoir adjudicateur les documents et preuves nécessaires.

Fait  à  ...........................................................................................................................................

Le   ................................................................................................................................................

Signature(s)

(1) Biffer les mentions inutiles

# ANNEXE D : MÉTRÉ RÉCAPITULATIF LOT 1-“ IMPLANTATION D’UNE BORNE FAST CHARGE - ”

Lot 1 : “ Aménagement de l'espace d'accueil des véhicules ”

# ANNEXE E : MÉTRÉ RÉCAPITULATIF LOT 2

Lot 2 : “ Fourniture et raccordement de la borne ”

# ANNEXE F : PLAN DE SECURITE SANTE INCLUANT LE FORMULAIRE ET LE BORDEREAU DE PRIX A COMPLETER

# ANNEXE G : RAPPORT DE RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE PREALABLE

# ANNEXE H : FORMULES DE REVISION LOT 1

# ANNEXE I : FORMULE DE REVISION LOT 2

# ANNEXES J : ANNEXES A LA CLAUSE SOCIALE FLEXIBLE

# ANNEXE K : EXEMPLE DE PANNEAU DE CHANTIER A REALISER

# ANNEXES L : PLANS DE PROJET

# Footnotes

Toutes les institutions soumises à la réglementation des marchés publics, ont accès à l’interface web TELEMARC. L’accès peut être demandé auprès de l’agence pour la simplification administrative via http://www.simplification.be/ ou https://digiflow.belgium.be

DUME, Partie III. Motifs d’exclusions, point B Motifs liés au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale (dernière rubrique).

Si cette attestation n’existe pas dans un pays, on se contentera d’une déclaration sous serment, une déclaration solennelle devant une autorité judicaire ou administrative ou encore devant notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou du pays dans lequel l'opérateur économique est établi.

DUME, Partie II. Point A. Informations concernant l’opérateur économique (l’opérateur est-il inscrit sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés ou est-il muni d’un certificat équivalent).

L’application "check Limosa" de l’ONSS vous permet de scanner le QR code d’un document Limosa pour vérifier sa validité.

# Comments

Le présent modèle comprend uniquement les clauses administratives.

Les clauses techniques sont à ajouter par chaque pouvoir adjudicateur en fonction de ses besoins et des particularités du site sur lesquels sera implantée la borne fast.

Elles comprendront au minimum :

- Une partie « Travaux » décrivant tous les travaux et aménagements à réaliser sur le domaine public ou privé pour installer la borne (travaux préparatoires, terrassements, fondations, pose de câble et connexion si boucle de détection, revêtements, égouttage, regard de visite, plantations et mobilier urbain éventuels, plans as-built, etc.) ;

- Une partie « Fourniture et raccordement de la borne » décrivant notamment le type de borne (nombre de points de charge, type et puissance des prises, type de courant – alternatif ou continu, longueur des câbles de chargement, type de lecteur d’identification, modem, interface utilisateur – écran, bouton rétroéclairé, différentiel, prise de terre, intégration Back office …), les caractéristiques techniques du matériel, le mode de pose de la borne, la réception par un organisme agréé, la documentation, l’entretien et la garantie, le raccordement et pose de compteur par le GRD, le raccordement de la borne au compteur, le système de télégestion éventuel, …

Pour les communes, le cahier spécial des charges (CSC) doit être approuvé par le conseil communal. Si la date ultime de réception des offres figure dans le CSC, tout retard dans l’envoi de l’invitation à remettre offre peut nécessiter un nouveau passage au conseil communal pour modifier la date. Il est dès lors conseillé aux communes de ne pas mentionner la date ultime de réception des offres dans le CSC même.

Indiquer et motiver les éventuelles modifications apportées aux clauses administratives du CCT QUALIROUTES.

Il est rappelé que les dérogations aux clauses administratives doivent constituer l’exception. Toute dérogation doit être justifiée par les spécificités du marché.

Ajouter la liste des articles auxquels le CSC déroge et motiver, le cas échéant.

Pour exemple. A adapter à la réalité locale.

Si le marché rentre dans le champ d’application de la circulaire du 7 septembre 2017 relative aux clauses sociales (marchés supérieurs à 750 000 EUR HTVA), insérer:

Il entend également renforcer la cohésion sociale et le développement durable en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle.

Si le marché est d’un montant estimé égal ou supérieur à 139 000 EUR HTVA, il y a lieu d’envisager l’allotissement et de motiver le non allotissement.

Pour exemple. A adapter à la réalité locale.

Facultatif. A indiquer expressément dans les documents du marché si le pouvoir adjudicateur refuse les propositions d’améliorations (rabais) en cas de groupement des lots. Sinon, par défaut, les soumissionnaires sont autorisés à le faire.

Si des variantes sont exigées ou autorisées, mentionner:

- les exigences minimales auxquelles elles doivent satisfaire;

- les exigences spécifiques relatives à leur mode d’introduction (avec l’offre de base ou dans un document séparé);

- si ces variantes ne peuvent être introduites qu’à condition qu’une offre de base soit également déposée.

Si des options sont exigées ou autorisées, mentionner:

- les exigences minimales auxquelles elles doivent satisfaire;

- les exigences spécifiques relatives à leur mode d’introduction;

- que ces options ne peuvent être introduites sans offre de base ou, le cas échéant, sans variante.

Facultatif. Conformément à l’article 42, § 1er, 2°, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité, dans les 3 ans de la conclusion du présent marché, d’attribuer à l’adjudicataire du présent marché, par procédure négociée sans publication préalable et, en l’occurrence, sans mise en concurrence, des travaux nouveaux consistant dans la répétition de travaux similaires à ceux faisant l’objet du présent marché, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base, lequel doit préciser l'étendue des travaux supplémentaires possibles et les conditions de leur attribution.

Par principe, l’article 39 de l’arrêté passation prévoit que les opérateurs économiques doivent joindre à leur offre les documents qui ne sont pas accessibles via Télémarc, soit concrètement l’extrait de casier judiciaire justifiant l’absence de condamnations au sens de l’article 67 de la loi. Néanmoins, l’article 38 permet au pouvoir adjudicateur de prévoir que la déclaration sur l’honneur implicite couvre tous les motifs d’exclusion. Dans ce dernier cas, il conviendra de réclamer à l’adjudicataire pressenti l’extrait de casier judiciaire, avant l’attribution du marché.

La catégorie ou sous-catégorie dans laquelle un marché comprenant des travaux classés dans différentes catégories et/ou sous-catégories doit être rangé est celle dans laquelle rentre la partie de l'ouvrage à exécuter dont le montant représente le pourcentage le plus élevé du montant du marché. Dans le cas où l'ouvrage comprend des travaux de natures différentes, dont l'importance relative est plus ou moins égale, celui-ci peut être classé dans plusieurs des catégories ou sous-catégories concernées. En toute hypothèse, l'adjudicataire ne doit être agréé que dans l'une des catégories ou sous-catégories prévues.

Lorsque les travaux relèvent d’une seule sous-catégorie d’agréation, il n’est pas permis d’exiger également l’agréation dans la catégorie correspondante.

Il ne peut être exigé d’agréation lorsque le montant de l’offre à approuver est inférieur à 75 000 EUR HTVA en catégorie et à 50 000 EUR HTVA en sous-catégorie.

Adapter le montant de référence à l’ampleur du marché.

Facultatif. Pour rappel, l’agréation des entrepreneurs de travaux est un mécanisme de sélection a priori ; l’agréation se suffit donc à elle-même. Néanmoins, pour certains travaux plus particuliers, le pouvoir adjudicateur peut juger utile d’y ajouter l’un ou l’autre critère de capacité technique et professionnelle et/ou économique et financière, sans perdre de vue l’obligation de prévoir des niveaux d’exigence minimaux.

Attention : depuis le 1er janvier 2020, il est obligatoire de recourir aux moyens de communication électroniques pour le dépôt et l’ouverture des offres, sans préjudice des exception prévues par l’article 14 de la loi. Pratiquement donc, il s’agit de d’utiliser eTendering, tant du côté du pouvoir adjudicateur que du côté des opérateurs économiques.

Indiquer ici les autres documents à joindre à l’offre.

La liste doit être exhaustive pour que le soumissionnaire ne puisse rien oublier.

Liste exemplative des documents:

- Le planning des travaux;

- L’annexe 3 reprenant la liste des sous-traitants et leur part de participation dans le chantier;

- Les fiches et documents techniques permettant d’analyser l’offre (à lister);

- Les documents et notes exigés par le cahier spécial des charges et les documents auxquels il se réfère; notamment, l’engagement de l’entreprise concernant les Plans qualité exigés dans le cadre de ce marché;

- Un document qui se réfère au plan de sécurité et de santé joint en annexe au cahier spécial des charges et dans lequel est décrite la manière dont l’ouvrage est exécuté pour tenir compte de ce plan de sécurité et de santé;

- Un calcul de prix séparé concernant les éventuels mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle;

- Les documents requis dans le cadre de la sélection qualitative (à lister);

- Le DUME (en cas de marché dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne)

Le cahier des charges type QUALIROUTES ne prévoit pas la notion de "terrain réputé rocheux". L’auteur de projet doit donc évaluer sur base de sondages les quantités présumées de terrassements à effectuer en sol meuble, rocheux et compact.

Indiquer si des moyens électroniques sont autorisés ou imposés pour l’échange de pièces écrites.

Dans l’hypothèse où les moyens électroniques sont autorisés ou imposés, indiquer l’adresse de messagerie électronique du pouvoir adjudicateur. Le service doit prendre les mesures afin qu’un suivi soit assuré en cas d’absence du fonctionnaire dirigeant. L’adresse de messagerie de l’adjudicataire est demandée dès la conclusion du marché.

Pour rappel, dans les communes, seul le collège communal est compétent pour prendre des décisions en exécution du marché (CDLD, art. L1222-4). Et si, d’un point de vue pratique, il est opportun de mentionner une personne de référence pour le marché, on indiquera également les limites à ses pouvoirs, comme l’exige l’art. 11 des RGE.

Lorsque le montant initial du marché est inférieur à 10.000.000 euros.

Uniquement si le pouvoir adjudicateur a prévu des critères de sélection qualitative en plus de l’agréation des entrepreneurs.

A défaut de précisions dans les documents du marché, les droits et licences restent propriété de l’adjudicataire. L’adjudicataire est libre d’utiliser les résultats.

Indiquer si le pouvoir adjudicateur souhaite acquérir les droits de propriété intellectuelle.

Enumérer les modes d’exploitation pour lesquels le pouvoir adjudicateur souhaite obtenir une licence.

Le cas échéant, préciser dans les documents du marché les conditions d’une utilisation commerciale ou autre, par l’adjudicataire, des informations générales sur l’existence du marché et sur les résultats obtenus.

Outre les assurances prévues par l’article 24 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (à savoir une assurance couvrant la responsabilité de l’entrepreneur en matière d’accidents du travail et une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d’accidents survenant à des tiers par le fait des travaux), le pouvoir adjudicateur peut exiger les couvertures par assurances suivantes:

- soit une assurance "TRC" (tous risques chantier) pendant l’exécution des travaux;

- soit une assurance "responsabilité décennale";

soit les deux.

Le cas échéant, indiquer les ouvrages ou parties d'ouvrages soumis au document de référence QUALIROUTES-A-1 relatif à la mise en place d'un système de gestion de la qualité qui ne seraient pas listés dans l’Art. 34 du Chap. A (RGE)

Préciser les plans et documents qui sont joints au cahier spécial des charges.

Préciser les numéros et désignations des plans fournis.

Préciser le cas échéant les lieux, dates et heures pour la signature par l'adjudicataire des plans, documents et objets.

Préciser le cas échéant les documents et objets qui sont mis à la disposition de l'adjudicataire pour faciliter son travail. Si des essais de sol ont été effectués, en indiquer une synthèse et préciser auprès de qui le rapport complet peut être consulté.

On peut citer notamment :

- un plan de situation des câbles et canalisations situés dans la zone des travaux (voir à ce sujet le point relatif à l’article 79 ci-après et le document de référence QUALIROUTES-A-5)

- le tableau du document de référence QUALIROUTES-A-8 reprenant la nature et la quantité des matériaux provenant des démolitions, si ce tableau n’est pas repris sur un plan terrier

- le plan de sécurité et de santé qui contient le modèle de formulaire à annexer à l’offre.

Le cas échéant, ajouter au CSC: les cartouches des plans corrigés mentionnent de façon précise les corrections effectives ainsi que la date de celles-ci.

Indiquer les plans qui doivent être approuvés par le pouvoir adjudicateur ainsi que le nombre d'exemplaires à fournir par l’adjudicataire.

Le cas échéant, définir un autre délai.

Indiquer le contenu minimum du planning en fonction de la complexité du chantier :

- la durée de chaque activité ;

- la durée totale de chaque phase et de l'entreprise pour aboutir à l'achèvement de ceux-ci dans les délais prévus ;

- les postes du métré nécessitant des fournitures dont le délai de livraison ou de réception est long et/ou a une importance en termes de planning ;

- toutes les activités se trouvant sur le chemin critique ;

- toutes les phases des travaux (telles que prévues au marché) et la signalisation s’y rapportant.

- les délais partiels nécessaires pour l'exécution des diverses phases de l'entreprise et ce, en fonction des modifications de la circulation tant routière que fluviale ;

- des repères calendrier. Ceux-ci doivent tenir compte des périodes effectives de travail intégrant les jours fériés légaux ;

- …

Le coût de raccordement par le GRD est facturé à l’adjudicataire qui portera en compte le coût de ces opérations dans un de ses états d’avancement.

Le cas échéant, indiquer les pénalités spéciales.

Matériel de laboratoire de chantier:

Indiquer la liste exhaustive du matériel de laboratoire de chantier à mettre à disposition du pouvoir adjudicateur.

Indiquer si la déviation de la circulation est imposée ou interdite. Si elle est imposée, fournir l’itinéraire de déviation défini de manière détaillée avec indication précise de la signalisation routière à mettre en place, à modifier ou à occulter.

Indiquer les entraves particulières admises dans le cadre du chantier.

Indiquer si l'adjudicataire met à la disposition des agents du pouvoir adjudicateur et à leur usage exclusif un ou plusieurs locaux d'une surface déterminée.

Si c’est le cas, indiquer la surface des locaux, le mobilier, les équipements et les services éventuels à mettre à disposition du pouvoir adjudicateur.

Indiquer une date de fin de mise à disposition des locaux si cette date n'est pas celle de l'achèvement réel des travaux.

Il y a lieu de distinguer clairement les frais de signalisation à charge de l’entreprise et les frais de signalisation devant faire l’objet de postes au métré.

Indiquer la catégorie du chantier conformément aux dispositions de l'AM du 07 mai 1999 (MB du 21.05.1999).

Le cas échéant, indiquer que le chantier est situé sur le Réseau I, II ou III. La signalisation réglementaire des chantiers de 1e, 5e et 6e catégorie fait l’objet de postes au métré.

Si un état des lieux est à réaliser, le préciser, définir son niveau de précision et la zone concernée.

Le cas échéant, indiquer les entreprises susceptibles de travailler simultanément sur le chantier.

Préciser la localisation et les coordonnées des repères pour le tracé des ouvrages tant en plan qu'en niveau.

Indiquer conformément au document de référence QUALIROUTES-A-8 "Identification des matériaux en place" que l’estimation de la nature et de la quantité de matériaux provenant des démolitions est fournie:

-soit au plan terrier

-soit dans une annexe au cahier spécial des charges.

Pour ce qui concerne l’évacuation des déchets, l’auteur de projet se réfère aux tableaux D. 2.1.1.1. du chapitre D du CCT QUALIROUTES.

Indiquer, conformément au document de référence QUALIROUTES-A-5 "Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines" et sur base des conclusions de la réunion d’avant-projet,

-soit qu’il n’y a pas de câbles ni de canalisations dans la zone des travaux,

-soit que des câbles et des canalisations sont situés dans la zone des travaux. Dans ce cas, préciser sur quel document les câbles et canalisations sont repérés en plan et en profondeur (soit sur un plan terrier, soit sur un document à annexer au cahier spécial des charges).

S'il échet, reprendre le texte suivant:

L'adjudicataire met tout en œuvre pour que la collecte des déchets ménagers ne soit pas interrompue pendant la durée de travaux.

L’endroit où les sacs et conteneurs de déchets ménagers sont stockés permet à l’entreprise de ramassage de les enlever. L’entrepreneur procède régulièrement à la collecte et au stockage de ces sacs et conteneurs sur cette zone.

Cette tâche constitue une charge d'entreprise.

Le cas échéant, définir et motiver des délais de garantie de durées inférieures ou supérieures à celles prévues à l’article 92 §2 alinéa 4 du chapitre A du CCT QUALIROUTES. (= 5 ans)